## Slide 1: 第4章
处理器

## Slide 2: 介绍
处理器是最 复杂 (重要)计算机组件
§4.1 导言

## Slide 3: 简介 (学术观点)
处理器决定计算机的性能
计算机的性能由三个关键因素决定:
  指令计数
    由 ISA 和编译器确定
  CPI 和时钟周期时间
    由 CPU 硬件确定

## Slide 4: 我们将学到的.....。
MIPS CPU 实现 (路线图)
  解释在实现处理器时使用的原则和技术
  构建一个简单版本的 MIPS 处理器
    支持指令集的核心
  更逼真的覆盖流水线处理器
  实现更复杂指令集所需的概念, 如 x86
我们将研究实施《公约》的情况。
  记忆参考: lw, sw
  逻辑: 添加、子和, 或,
  控制转移: beq, j

## Slide 5: 指令执行
对于 MIPS, 大多数说明执行以下操作:
  发送程序计数器(PC) 到包含代码的内存中, 并从该内存中获取指令
  读取一个或两个寄存器, 由指令的字段指定
  根据指令类, 执行指令
    使用 ALU 计算
      算术结果
      用于加载/存储的内存地址
      分公司目标地址
  访问用于加载/存储的数据内存
  PC 可实现目标地址或 PC + 4

## Slide 6: MIPS CPU 的高级视图
组件：
  主要功能单元
  T连接功能单元的乡巴佬线表示总线
  箭头用于指导信息流

## Slide 7: 执行指令
所有指令都从使用程序计数器向指令内存提供指令地址开始
  电脑耗材地址
  MIPS 从指令内存中读取指令
在获取指令后, 寄存器操作数都是指定的字段,教学
Alu
  计算内存阿德尔.用于加载或存储
  计算机算术结果阿里思.或逻辑装置。
  比较分支指令

## Slide 8: 执行指令 (续)
ALU 之后
  如果指令是算术逻辑指令, 则必须将 ALU 的结果写回寄存器
  如果操作是负载或存储, 则将 ALU 结果用作地址, 以存储寄存器中的值或将内存中的值加载到寄存器中
  来自 ALU 或内存的结果被写回寄存器文件
  分支需要使用 ALU 输出来确定下一个指令地址

## Slide 9: 多路复用器
该图显示了来自两个不同来源的数据, 即转到特定单位的数据
  写入 PC 的值可以来自两个中的一个加法 器
  写入寄存文件的数据可以来自 ALU, 也可以来自数据内存
  ALU 的第二个输入可以来自指令的寄存器或直接字段
实际上, 这些数据线不能简单地连接在一起
一个逻辑元素,多路复用器,从多个来源中进行选择是必需的

## Slide 10: 多路复用器
多路复用器 (数据选择器)
多路复用器的基本功能是接收控制器的指令, 并选择一个输入并相应地阻止另一个输入

## Slide 11: 指令提取
要执行任何指令, 我们必须从从内存中获取指令开始
然后, 为了准备执行下一个指令, 我们还必须增加程序计数器, 使其指向下一个指令

## Slide 12: 指令提取
32位寄存器
下一条指令增加4

## Slide 13: R 格式说明
教学类包括添加、子、和, 或
R 格式指令的作用:
  读取两个寄存器操作数
  执行算术逻辑操作
  将结果写回寄存器
所需的两个元素是注册文件和 ALU

## Slide 14: 装载店说明
装载/存储说明的作用:
  读取寄存器操作数
  通过添加基址和16位偏移量计算地址
  访问数据存储器
    加载: 读取内存和更新寄存器
    存储: 将寄存器值写入内存

## Slide 15: 分支说明
分支指令的作用:
  三个操作数
    为平等进行比较的两个寄存器
    用于计算的16位偏移量分支目标地址
  读取寄存器操作数
  比较操作数
    使用 ALU, 减去并检查零输出
  计算目标地址
    向左移动2
    添加到 PC + 4

## Slide 16: 分支说明

## Slide 17: 编写元素
为止。。。
我们已经检查了数据路径组件
现在, 我们可以将它们合并到一个数据路径中, 并添加控件以完成实现

## Slide 18: 完整的数据路径

## Slide 19: 控制
设备必须根据指令的类型进行控制
  数据内存必须在负载上读取, 并在存储上写入
  ALU 执行多个操作之一
  多路复用器选择一个输入
名为控制是处理器的头

## Slide 20: 控制
控制单元接收指令作为输入, 并确定如何设置控制线

## Slide 21: 主控制单元
了解如何将指令的字段连接到数据路径
0
Rs
Rt
Rd
沙姆特
funt
31:26
5: 0
25:21
20:16
15:11
10: 6
35或43
Rs
Rt
地址
31:26
25:21
20:16
15:0
4个
Rs
Rt
地址
31:26
25:21
20:16
15:0
R 型
装载/ 商店
分公司
操作码
签名扩展并添加

## Slide 22: 带控制的数据路径
控制单元的输入是指令中的6位操作码字段

## Slide 23: R 型指令
加上 $t 1、$t 2、3美元
  该指令是脚托, 并且 PC 将递增
  两个寄存器$t 2 和 $t 3,从寄存器文件中读取;同时, 主控制单元计算控制线的设置
  ALU 对从寄存器文件读取的数据进行操作
  ALU 的结果被写回注册

## Slide 24: R 型指令
加上 $t 1、$t 2、3美元
(将突出显示控制线、数据路径单位和处于活动状态的连接)

## Slide 25: 负载指令
Lw$t 1, 偏移量 ($t 2)
  从指令内存中提取指令
  寄存器 ($t 2) 值从寄存器文件中读取
  ALU 计算从寄存器文件读取的值和信号扩展的值的总和, 降低了16位的指令 (抵消)
  来自 ALU 的总和用作数据内存的地址
  内存单元中的数据被写回寄存器文件中

## Slide 26: 负载指令
lw $t 1, 偏移量 ($t 2)

## Slide 27: 分支平等的指令
贝格$t 1, $t 2, 偏移
  从指令内存中提取指令
  两个寄存器$t 1 和 $t 2, 从寄存器文件中读取
  ALU 执行减去从寄存器文件中读取的数据值
  PC+4 的值被添加到信号扩展, 较低的16位指令 (偏移量)
  结果是分支目标地址
  新地址将被写回 PC

## Slide 28: 分支平等的指令
beq $t 1, $t 2, 偏移量

## Slide 29: CIPCPU

## Slide 30: 性能问题
最长的延迟决定时钟周期
  指令记忆本注册文件本Alu本数据存储器本注册文件
不可行的变化周期为不同的指令
我们将通过流水线来提高性能

## Slide 31: 简单而完整的 MIPS CPU

## Slide 32: 流水线
流水线是一种实现技术, 其中多个指令在执行过程中重叠
非流水线洗衣方式 (类推)
  把一车脏衣服放在洗衣机
  垫圈完成后, 将湿负荷放入烘干 机
  烘干机完成后, 将干负荷放在桌子上,倍
  折叠完成后, 请你的室友把衣服收起来
  等你的室友做完了重新开始与下一个肮脏的负载
§4.5 流水线概述

## Slide 33: 流水线模拟
非流水线洗衣方式
非流水线方法是否高效？为什么？
  第二个负载不会启动 , 直到第一个负载燥 , 折叠 , 并收起来
  不同的机器按顺序运行

## Slide 34: 流水线模拟
如何改进？
使用流水线的洗衣方式
  只要洗衣机用第一个负载完成
    将湿负载移动到烘干 机,
    加载洗衣机与第二个肮脏的负载。
  同样, 当第一个负载是干的, 你把它放在桌子上开始折叠, 并在同一时间
    将湿负载移动到烘干 机,
    把下一个脏负荷放到洗衣机
结论: 所有机器--称为阶段在管道-同时操作

## Slide 35: 流水线模拟
使用流水线的洗衣方式
一切都同时工作, 所以每晚完成更多的负载

## Slide 36: 流水线模拟摘要
流水线将不减少时间完成一车的洗衣
当我们有很多衣服要洗的时候, 流水线就会增加吞吐量

## Slide 37: MIPS 管道
将相同的原则应用于我们管道指令执行的处理器
MIPS 管道有五个阶段
  IF: 从内存中获取指令
  ID: 指令解码和寄存器读取
  EX: 执行操作或计算地址
  访问内存操作数
  WB: 将结果写回注册

## Slide 38: 多周期管道图

## Slide 39: MIPS 管道
此类中讨论的 MIPS 管道有五个阶段
  IF、ID、EX、MEM、WB

## Slide 40: 多周期管道图
显示资源使用情况的窗体

## Slide 41: 单周期管道图
给定周期中的管道状态

## Slide 42: 管道性能
假设阶段的时间是
  100 ps 用于注册读或写
  其他阶段的200米
CPU 设计必须支持最慢的安装。
所以每个指令所需的时间是 800 ps
Instr | Instr 提取 | 注册阅读 | ALU op | 内存访问 | 注册写入 | 总时间
Lw | 200// | 100 ps | 200// | 200// | 100 ps | 800 ps
西 南部 | 200// | 100 ps | 200// | 200// |  | 700ps
R 格式 | 200// | 100 ps | 200// |  | 100 ps | 600ps
贝格 | 200// | 100 ps | 200// |  |  | 500吨

## Slide 43: 管道性能
在流水线中,流水线执行时钟周期必须等于或大于最坏情况 (200Ps), 即使某些阶段需要100Ps

## Slide 44: 管道加速
如果所有阶段都是平衡的
  即, 所有阶段采取相同的时间
提速大约等于管道级的数量
五级管道的速度几乎快了五倍

## Slide 45: 管道和 ISA 设计
专为流水线设计的 MIPS ISA
  所有指令都是 32位, 长度相同
    在第一个管道阶段更容易获取指令, 并在第二阶段对其进行解码
    x86:1 到17字节的指令
  MIPS 只有几种指令格式, 源寄存器字段位于同一位置
    这种对称性意味着 MIPS 可以在一个步骤中解码和读取寄存器
  内存操作数仅出现在加载和存储中
    我们可以使用 ALU 计算内存地址, 然后在接下来的阶段访问内存

## Slide 46: 危害
情况, 防止开始下一个指令在下个周期, 叫危害
结构危险
  所需资源正忙
数据危险
  需要等待以前的指令完成其数据读取/写入
控制危险
  控制操作取决于以前指令的结果

## Slide 47: 结构危险
硬件不能支持我们要在相同时钟周期中执行的指令的组合
(类比)如果我们使用洗衣机烘干机组合而不是单独的洗衣机和烘干机, 就会产生危险
在具有单个内存的 MIPS 管道中
  Load/存储需要数据访问
  指令提取将不得不失速对于该周期
因此, 流水线数据选择需要单独的指令/数据存储器
  或单独的说明/数据缓存

## Slide 48: 结构危险

## Slide 49: 数据危害
下面的 C++ 代码是否合法？
下面的 C++ 代码是否有效？为什么？
  int t0 = 10;
  int t1 = 100;
  int s0 = t0 + t0;
  int t2 = s0–20;
  添加$s 0, $t 0, $t 1 子 $t 2,$s 0, $t 3

## Slide 50: 数据危害
当管道必须停止时发生, 因为一个步骤必须等待另一个步骤才能完成
  添加$s 0, $t 0, $t 1 子 $t 2,$s 0, $t 3

## Slide 51: 转发 (又名绕过)
如何解决这个问题？
(观察)在尝试解决数据危险之前, 不要等待指令完成
  一旦 ALU 得到的总和
  不要等待它被存储在寄存器中
  相反, 将其作为下一条指令的输入提供
一个重要的管道概念, 正式称为管道 失速, 但经常给绰号泡沫

## Slide 52: 负载使用数据的危险
转发是否可以解决所有数据危险问题？
例如, 当加载后的 r 格式指令尝试使用数据时
  需要一个失速, 即使转发
需要在数据路径中进行额外连接

## Slide 53: 避免停止的代码调度
编译器软件能帮助避免停滞吗？
Lw $s 0, 20 ($t 0)
子 $t 1,$s 0, $t 3
A = B + E;
C =B+ F;
向上移动第三个Lw指令成为第三个指令消除了危险
lw $t 1, 0 ($t 0)
Lw$t 2, 4 ($t 0)
加上 $t 3, $t 1,$t 2
sw $t 3, 12 ($t 0)
Lw$t 4, 8 ($t 0)
加上 $t 5, $t 1,$t 4
sw $t 5, 16 ($t 0)
失速
失速
lw $t 1, 0 ($t 0)
Lw$t 2, 4 ($t 0)
Lw$t 4, 8 ($t 0)
加上 $t 3, $t 1,$t 2
sw $t 3, 12 ($t 0)
加上 $t 5, $t 1,$t 4
sw $t 5, 16 ($t 0)
11个周期
13个周期

## Slide 54: 控制危害
当正确的指令无法在正确的管道时钟周期中执行时:
  因为被提取的指令不是所需要的
  即指令地址的流动并不是管道所期望的

## Slide 55: 控制危害
对于代码段:
add $t 4, $t 5, $t 6
贝格$t 1、$t 2、40
阿迪$t 4、$t 4、1
....
40: 或第7、$t 8、$t 9 $t

## Slide 56: 停止在分支
我们能做些什么来解决控制隐患？
在获取下一条指令之前, 请等待分支结果确定

## Slide 57: 分支预测
比等待更好的方法？
预测分支的结果
  不要等到你得到正确的答案
  如果你运气好, 预测正确, 就继续吧 "
  如果不幸预测您是错误的, 请重新启动
  好处: 只有在预测错误的情况下才会停止

## Slide 58: 没有拍摄预测的 MIPS
预测正确
预测不正确

## Slide 59: 更现实的分支预测
静态分支预测
  由编译器执行
  基于典型的分支行为
动态分支预测
  硬件度量实际分支行为
    记录每个分支机构的近代史
  假设未来的行为将继续趋势
    如果出错, 请在重新提取时停止, 并更新历史记录

## Slide 60: 管道摘要
管道通过提高指令吞吐量来提高性能
  并行执行多个指令
  每个指令具有相同的延迟
受危险影响
  结构、数据、控制
大图

## Slide 61: 投机
查找和利用更多并行性的重要方法
"猜猜" 如何处理指令
  尽早开始操作
  检查猜对了
    如果是, 请完成操作
    如果没有, 回滚并做正确的事情

## Slide 62: 编译器/硬件推测
编译器和硬件都可以推测
编译器可以重新排序指令
  例如, 在分支之前移动负载
硬件可以向前看, 寻找要执行的指令
  缓冲结果, 直到它确定它们实际上是需要的
  对不正确的推测刷新缓冲区
程序的行为可能会受到编译器、操作系统和硬件的共同影响。

## Slide 63: 教师级并行性 (ILP)
流水线: 并行执行多个指令
考虑到我们有一个五级 MIPS CPU, 我们能做些什么来提高性能？
两种主要方法:
  更深的管道
    增加管道的深度以重叠更多指令
    例如, 从五个阶段的管道转移到八个阶段的管道
  多个问题
    要复制计算机的内部组件,
    这样它就可以在每个管道阶段启动多个指令
    此技术的一般名称是多个问题
§4.10通过说明的并行性

## Slide 64: 多个问题
实现多问题处理器的主要方法有两种
静态多个问题
  编译 器将一起发出的组指令
  将它们打包到 "问题插槽" 中
  编译 器检测和避免危险
动态多个问题
  Cpu检查指令流并选择指令以发布每个周期
  Cpu在运行时使用先进技术解决危险

## Slide 65: 示例: 静态双问题
将硬件组的说明转换为 "发放数据包"
  可在单个周期中发布的分组指令
双问题数据包
  一 alup 分支指示
  一个加载/存储说明
地址 | 指令类型 | 管道阶段 |  |  |  |  |  | 
n | 阿路-分支 | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局 |  | 
n + 4 | Load/store | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局 |  | 
n + 8 | 阿路-分支 |  | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局 | 
n + 12 | Load/store |  | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局 | 
n + 16 | 阿路-分支 |  |  | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局
n + 20 | Load/store |  |  | 如果 | Id | 前 | Mem | 工 务 局

## Slide 66: 带有静态双问题的 MIPS
要同时发布 ALU 和数据传输操作, 经典的五级管道缺少什么？
需要读取两个寄存器的 ALU 操作和两个更多的存储
ALU 操作的一个写端口和负载的一个写端口
由于 ALU 与 ALU 操作捆绑在一起, 因此我们还需要一个单独的加法器来计算数据传输的地址。

## Slide 67: 带有静态双问题的 MIPS
突出显示了双重问题所需的新增内容

## Slide 68: 计划示例
为双问题 MIPS 安排此时间
循环: lw$t 0, 0 ($s 1) # $t 0=array 数组元素 阿杜$t 0,$t 0, $s 2 # 在 $s 2 中添加标量 西 南部$t 0, 4 ($s 1) # 存储结果
西 南部$t 1, 8 ($s 1) 阿迪$s 1, $s 1, –4 # 递减指针 本$s 1, $zero, 循环 # 分支 $s 1! = 0
 | 阿路-分支 | Load/store | 周期
环： | 诺普 | Lw$t 0, 0 ($s 1) | 1
 | 阿迪 $s 1, $s 1, –4 | 诺普 | 2
 | 阿杜 $t 0,$t 0, $s 2 | 西 南部 $t 1, 8 ($s 1) | 3个
 | 本$s 1, $zero, 循环 | 西 南部 $t 0, 4 ($s 1) | 4个
  IPC = 6/= 1。5

## Slide 69: 功率效率
动态调度和推测的复杂性需要强大的功能
多个更简单的内核可能更好
微处理器 | 年 | 时钟频率 | 管道阶段 | 问题宽度 | 不正常/投机 | 核心 | 权力
i486 | 1989年 | 25MHz | 5 | 1 | 不 | 1 | 5W
奔腾 | 1993年 | 66MHz | 5 | 2 | 不 | 1 | 10瓦
奔腾专业 | 1997年 | 200MHz | 10 | 3个 | 是的 | 1 | 29W
P4 Willamette | 2001年 | 2000MHz | 22 | 3个 | 是的 | 1 | 75W
P4 普雷斯科特 | 2004年 | 3600MHz | 31 | 3个 | 是的 | 1 | 103W
核心 | 2006年 | 2930MHz | 14 | 4个 | 是的 | 2 | 75W
超斯派克三世 | 2003年 | 1950MHz | 14 | 4个 | 不 | 1 | 90W
超迷你 T1 | 2005年 | 1200兆赫 | 6 | 1 | 不 | 8 | 70W

## Slide 70: 大脑皮层 A8 和英特尔 i7
处理器 | ARM A8 | 英特尔酷睿 i7 920
市场 | 个人移动设备 | 服务器、云
散热设计权力 | 2瓦 | 130瓦
时钟频率 | 1千兆赫 | 2.66 千兆赫
Cores/chip | 1 | 4个
浮点？ | 不 | 是的
多个问题？ | 动态 | 动态
峰值指令/时钟周期 | 2 | 4个
管道阶段 | 14 | 14
管道调度 | 静态按顺序 | 动态无序与猜测
分公司预测 | 2级 | 2级
1圣级 cachesse/core | 32KiBI, 32KiBD | 32 KiBI, 32KiBD
2恩德级 cachesse/core | 128-1024KiB | 256KiB
3个Rd级别缓存(共享) | - | 2-8 MB
§4.11 真正的东西: ARM Cortex-a8 和英特尔酷睿 i7 管道

## Slide 71: ARM Cortex-a8 管道

## Slide 72: ARM Cortex-a8 性能

## Slide 73: 核心 i7 管道

## Slide 74: 核心 i7 性能